بسمه تعالي

| دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | درس مبدل هاي داده | پروژه 1 |
| --- | --- | --- |

یک مبدل دیجیتال به آنالوگ از نوع current steering تماما تفاضلی در تکنولوژی  CMOS, 0.18(m, 1.8Vطراحی و شبیه سازی کنید که دارای مشخصات زیر باشد:

- Resolution: 10-bit

- SFDR>70dB (, )

  - The digital sinusoidal input should scan all possible codes.

  - : حاصل جمع سه رقم آخر شماره دانشجویی برحسب مگاهرتز

  - k:سه رقم آخر شماره دانشجویی

در طراحی این DAC می بایست 6 بیت اول کم ارزش را به صورت باینری و 4 بیت آخر با ارزش را به صورت
 unary thermometer code پیاده سازی نمایید.

راهنمایی:

- برای سادگی فرض کنید که خطای تصادفی و عدم تطابق وجود ندارد و لذا محدودیتی برای مقدار  نیست.

- از دستور subckt در نوشتن netlist استفاده شود.

- برای شبیه سازی بسیار مهم است که ابتدا بتوانید منبع سیگنال دیجیتال سینوسی و به تبع آن کدهای باینری و دماسنجی را تولید و سپس آنها را به مدار DAC اعمال کنید. در سایت به ازای  این فایل موجود است. با مراجعه به این فایل از آن الگو بگیرید.

- مدار بافر و فیلتر بازسازی را با عناصر ایده آل مداری پیاده سازی کنید.

- فیلتر بازسازی را به گونه ای طراحی کنید که یک فیلتر باترورث مرتبه 3 با فرکانس قطع  باشد.

- منبع جریان را از نوع کسکد انتخاب کنید.

- تحویل پروژه به صورت حضوری است.