بسمه تعالي

| دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | درس مبدل هاي داده | پروژه 2 |
| --- | --- | --- |

شبیه سازی یک مبدل آنالوگ به دیجیتال از نوع Flash با دقت N بیت و سرعت fs

- x1x2x3 بیانگر سه رقم آخر شماره دانشجویی است

- N=[( x1+x2+x3)mod 5]+3

- fs برابر با سه رقم آخر شماره دانشجویی برحسب مگا هرتز است.

- تکنولوژی CMOS 1.8V, 0.18(m

- در هنگام اعمال شکل موج سینوسی داریم:

  - k برابر با دو رقم آخر شماره دانشجویی است.

- توجه: نردبان مقاومتی بین و قرار دارد.

- توجه: هم ولتاژ ورودی و هم مرجع های ولتاژ تفاضلی هستند. مشخصه کوانتایز این مبدل به صورت Unipolar نیست بلکه به صورت Bipolar است.

- فرض کنید که زوج تفاضلی در ورودی مقایسه گر ایده ال است و تطابق بین آنها صد درصد است.

- شبیه سازی را در شرایط tt+60 انجام دهید. (یعنی اینکه لازم نیست که حتما در دیگر گوشه ها هم جواب بگیرید)

- از مقایسه گر شکل زیر استفاده و عملکرد آن را نیز تشریح کنید.

- در صورت نیاز از یک مدار SR-Latch در خروجی مقایسه گر آنالوگ استفاده کنید.

- در شبیه سازی HSPICE: delmax<0.001Ts

- در ارزیابی کار شما معیار زیر مد نظر قرار می گیرد.

گزارش کار بایستی شامل مطالب زیر باشد:

| توان مصرفی | SINAD | طیف |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( | TT+60, Vpp=0.9Vref |
|  |  | ( | SS+90, Vpp=0.9Vref |
|  |  | ( | FF-40, Vpp=0.9Vref |