بسمه تعالي

| دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | درس مبدل هاي داده | پروژه 3 موعد تحویل پروژه: دو هفته بعد از آخرین امتحان آموزش برق |
| --- | --- | --- |

شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال پایپ لاین با فرکانس نمونه برداری fs  و دقت N بیت

- fs برابر با سه رقم آخر شماره دانشجویی برحسب کیلو هرتز است.

1- در شکل زیر ساختار یک مبدل آنالوگ به دیجیتال پایپ لاین متشکل از یک S/H، m طبقه بهره مشابه (k+0.5)  بیتی و یک مبدل flash با دقت j-bit نشان داده شده است.

با توجه به فرضیات زیر

- طبقات بهره 1.5بیتی باشد (k=1)

- مبدل flash دو بیتی باشد (j=2 )

- از S/H استفاده نشود.

مقدار m را طوری بیابید که مبدل پایپ لاین دارای دقت آن N بیت شود.

شکل (1)

2- یک sub-circuit برای طبقه بهره 1.5 بیتی بنویسید. (C1=C2) در این مدار از مقایسه گر آنالوگ پروژه شماره 2 استفاده کنید. همچنین آپ امپ را به صورت ایده ال و تماما تفاضلی تعریف کنید.

شکل (2)

طبقه بهره 1.5 بیتی می بایست طوری طراحی شود که مشخصه خروجی بر حسب ورودی آن به صورت زیر باشد:

شکل (3)

3- با استفاده از مدار مقایسه گر آنالوگ پروژه شماره 2، یک مبدل آنالوگ به دیجیتال Flash با دقت دو بیت طراحی کنید و برای آن نیز یک sub-circuit  بنویسید. این مبدل می بایست طوری طراحی شود که مشخصه خروجی بر حسب ورودی آن به صورت زیر باشد.

شکل (4)

4- با توجه به ساختار شکل (1)  یک مبدل پایپ لاین N بیتی طراحی و شبیه سازی کنید. برای شبیه سازی از راهنمایی های زیر استفاده کنید.

- ,  M)  بیانگر تعداد نقاط FFT می باشد)

  - k برابر با حاصل جمع دو رقم آخر شماره دانشجویی است. (اگر k زوج بود عدد فرد بعدی را در نظر بگیرید)

- برای محاسبه SINAD و ... عرض باند مبدل را   در نظر بگیرید.

- در تمام مقایسه گرها از SR-Latch  استفاده کنید.

گزارش می بایست شامل موارد زیر باشد:

- طیف خروجی

- SFDR

- SINAD

با فرض عدم تطابق بین C1 و C2 در طبقه اول و تطابق کامل در مابقی طبقات گزارش فوق را به ازای C1=0.999C2، C1=0.99C2، C1=0.95C2 تکرار کنید و از این شبیه سازی ها نتیجه گیری کنید.

با فرض عدم تطابق بین C1 و C2 در طبقه پنجم و تطابق کامل در مابقی طبقات گزارش فوق را به ازای C1=0.999C2، C1=0.99C2، C1=0.95C2 تکرار کنید و از این شبیه سازی ها نتیجه گیری کنید.