باسمه تعالی

مبدلهای داده                                    	                                                     نيمسال دوم

در مدار DAC  شکل زیر وضعیت قطع و وصل بودن سوئیچ ها را به گونه ای تعیین کنید که ولتاژ خروجی  DAC برابر با ولتاژ زیر باشد. به عبارت دیگر مدار را در دو فاز Rφ و DACφ با تمام جزئیات رسم کنید.

حاصل جمع دو رقم آخر شماره دانشجویی = n

دقت کل مبدل = 3+n

Vout=([0.xxx × 2n+3] Vref)/ 2n+3

در عبارت فوق xxx به سه رقم آخر شماره دانشجویی و [] به تابع براکت اشاره دارند.